Jakość powietrza atmosferycznego w Grudziądzu w rejonie ul. Piłsudskiego

w IV kwartale 2021 roku

(na podstawie pomiarów automatycznych)

W IV kwartale 2021 roku na stacji pomiarowej monitoringu powietrza atmosferycznego przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu, GIOŚ wykonywał pomiary automatyczne dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego PM10.

Zestawienie wyników pomiarów automatycznych ze stacji przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu

z IV kwartału 2021 roku

| Data | stężenia 24-godzinne dwutlenku siarki (SO2) [µg/m3] | maksymalne stężenia 1-godzinne dwutlenku siarki (SO2) [µg/m3] | stężenia 24-godzinne dwutlenku azotu (NO2) [µg/m3] | maksymalne stężenia 1-godzinne dwutlenku azotu (NO2) [µg/m3] | stężenia 24-godzinne tlenków azotu (NOx) [µg/m3] | stężenia 24-godzinne tlenku azotu (NO) [µg/m3] | maksymalne stężenia 8-godzinne tlenku węgla (CO) [µg/m3] | stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poziom dopuszczalny | 24h - 125 | 1h - 350 | - | 1h - 200 | - | - | 8h - 10000 | 24h - 50 |
| 2021-10-01 | 4,2 | 7,5 | 16,8 | 29,1 | 73,8 | 37,2 | 1283 | 52,4 |
| 2021-10-02 | 2,8 | 3,9 | 11,9 | 27,4 | 27,3 | 10,0 | 725 | 41,2 |
| 2021-10-03 | 4,3 | 8,1 | 8,5 | 15,3 | 13,4 | 3,3 | 709 | 35,5 |
| 2021-10-04 | 3,4 | 5,4 | 19,5 | 36,3 | 54,4 | 22,8 | 978 | 52,0 |
| 2021-10-05 | 3,3 | 4,7 | 10,5 | 23,8 | 31,4 | 13,7 | 955 | 47,7 |
| 2021-10-06 | 2,5 | 4,2 | 14,1 | 25,8 | 35,1 | 13,7 | 622 | 41,4 |
| 2021-10-07 | 1,4 | 2,9 | 16,7 | 25,4 | 47,7 | 20,2 | 706 | 50,5 |
| 2021-10-08 | 3,1 | 4,8 | 25,8 | 45,8 | 74,0 | 31,5 | 1031 | 71,3 |
| 2021-10-09 | 3,6 | 7,0 | 20,0 | 38,5 | 62,1 | 27,5 | 1512 | 62,4 |
| 2021-10-10 | 5,4 | 8,3 | 16,6 | 35,2 | 50,6 | 22,2 | 1775 | 79,3 |
| 2021-10-11 | 6,3 | 9,2 | 24,0 | 39,3 | 99,5 | 49,2 | 2007 | 79,3 |
| 2021-10-12 | 2,3 | 3,1 | 15,9 | 29,8 | 47,4 | 20,6 | 462 | 29,5 |
| 2021-10-13 | 1,3 | 2,4 | 10,1 | 18,8 | 21,6 | 7,5 | 571 | 17,9 |
| 2021-10-14 | 2,2 | 3,7 | 19,3 | 32,1 | 65,2 | 29,9 | 858 | 34,0 |
| 2021-10-15 | 0,9 | 1,3 | 15,8 | 28,0 | 46,9 | 20,3 | 502 | 22,6 |
| 2021-10-16 | 0,4 | 0,8 | 14,0 | 26,4 | 35,2 | 13,8 | 458 | 23,2 |
| 2021-10-17 | 0,4 | 0,7 | 13,5 | 31,2 | 27,3 | 9,1 | 446 | 20,8 |
| 2021-10-18 | 0,7 | 1,6 | 13,8 | 30,1 | 30,6 | 11,0 | 652 | 23,6 |
| 2021-10-19 | 1,2 | 2,3 | 15,3 | 25,9 | 45,9 | 19,9 | 641 | 32,4 |
| 2021-10-20 | 0,7 | 1,3 | 14,3 | 23,4 | 39,1 | 16,2 | 494 | 24,1 |
| 2021-10-21 | 1,2 | 2,0 | 11,9 | 22,7 | 28,0 | 10,6 | 431 | 19,8 |
| 2021-10-22 | 0,8 | 1,2 | 12,4 | 27,2 | 34,0 | 14,1 | 471 | 15,8 |
| 2021-10-23 | 0,8 | 1,4 | 7,4 | 19,0 | 16,0 | 5,6 | 388 | 12,0 |
| 2021-10-24 | 2,8 | 5,1 | 15,3 | 28,4 | 54,4 | 25,5 | 1093 | 51,4 |
| 2021-10-25 | 2,8 | 3,7 | 23,9 | 37,9 | 68,3 | 29,0 | 1101 | 54,0 |
| 2021-10-26 | 3,0 | 4,5 | 24,5 | 40,9 | 86,9 | 40,7 | 923 | 60,0 |
| 2021-10-27 | 1,5 | 2,7 | 18,0 | 28,6 | 62,7 | 29,2 | 544 | 39,9 |
| 2021-10-28 | 1,1 | 3,4 | 24,0 | 35,3 | 72,7 | 31,7 | 914 | 52,4 |
| 2021-10-29 | 3,4 | 5,3 | 27,7 | 47,9 | 82,9 | 36,0 | 1127 | 75,7 |
| 2021-10-30 | 4,6 | 13,5 | 23,0 | 50,6 | 54,5 | 20,6 | 1108 | 56,8 |
| 2021-10-31 | 3,4 | 8,2 | 18,8 | 40,5 | 39,4 | 13,5 | 837 | 45,8 |
| 2021-11-01 | 3,2 | 7,4 | 14,2 | 45,1 | 28,8 | 9,6 | 849 | 46,8 |
| 2021-11-02 | 2,2 | 2,6 | 14,8 | 19,5 | 40,8 | 17,0 | 764 | 50,7 |
| 2021-11-03 | 2,9 | 5,9 | 20,7 | 32,2 | 94,8 | 48,3 | 1553 | 52,6 |
| 2021-11-04 | 3,0 | 4,8 | 13,9 | 21,5 | 37,1 | 15,1 | 1509 | 37,5 |
| 2021-11-05 | 1,1 | 1,7 | 14,5 | 30,6 | 44,6 | 19,6 | 557 | 13,2 |
| 2021-11-06 | 0,6 | 1,0 | 11,4 | 18,3 | 30,5 | 12,4 | 461 | 22,4 |
| 2021-11-07 | 0,3 | 0,7 | 9,0 | 18,4 | 19,0 | 6,6 | 424 | 15,5 |
| 2021-11-08 | 0,4 | 1,0 | 11,1 | 31,8 | 28,8 | 11,6 | 504 | 16,6 |
| 2021-11-09 | 2,5 | 5,5 | 19,0 | 38,4 | 69,7 | 33,0 | 1336 | 44,1 |
| 2021-11-10 | 3,6 | 8,5 | 23,7 | 39,2 | 133,8 | 71,8 | 2061 | 83,6 |
| 2021-11-11 | 5,4 | 10,4 | 14,4 | 17,9 | 57,5 | 28,1 | 2947 | 91,6 |
| 2021-11-12 | 3,5 | 7,6 | 19,9 | 35,5 | 98,2 | 51,1 | 1730 | 77,8 |
| 2021-11-13 | 4,0 | 6,7 | 14,9 | 29,6 | 42,0 | 17,6 | 1752 | 70,3 |
| 2021-11-14 | 3,3 | 6,2 | 9,7 | 14,1 | 16,7 | 4,6 | 1401 | 52,9 |
| 2021-11-15 | 1,6 | 2,4 | 13,3 | 20,9 | 34,4 | 13,8 | 696 | 39,1 |
| 2021-11-16 | 1,9 | 2,6 | 15,4 | 25,2 | 49,9 | 22,5 | 821 | 58,8 |
| 2021-11-17 | 2,1 | 2,9 | 17,7 | 25,2 | 50,8 | 21,6 | 916 | 63,3 |
| 2021-11-18 | 1,2 | 2,0 | 16,9 | 34,3 | 47,6 | 20,0 | 671 | 26,9 |
| 2021-11-19 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 25,4 | 23,6 | 10,0 | 598 | 11,0 |
| 2021-11-20 | 0,5 | 1,0 | 6,6 | 16,4 | 14,9 | 5,4 | 527 | 15,7 |
| 2021-11-21 | 0,5 | 0,9 | 7,8 | 26,2 | 14,5 | 4,3 | 616 | 14,9 |
| 2021-11-22 | 0,6 | 1,1 | 9,1 | 19,9 | 12,6 | 2,3 | 603 | 17,2 |
| 2021-11-23 | 1,3 | 4,8 | 17,4 | 30,2 | 55,6 | 24,9 | 1171 | 29,8 |
| 2021-11-24 | 1,1 | 2,4 | 18,6 | 40,0 | 53,0 | 22,4 | 1111 | 17,1 |
| 2021-11-25 | 0,8 | 1,6 | 17,6 | 31,8 | 42,4 | 16,2 | 745 | 35,6 |
| 2021-11-26 | 1,2 | 3,0 | 21,8 | 38,5 | 66,0 | 28,8 | 1103 | 47,1 |
| 2021-11-27 | 1,8 | 3,2 | 13,2 | 28,1 | 24,0 | 7,0 | 1072 | 38,2 |
| 2021-11-28 | 1,5 | 2,8 | 11,5 | 19,9 | 20,9 | 6,1 | 898 | 48,4 |
| 2021-11-29 | 1,3 | 1,9 | 8,5 | 15,5 | 12,8 | 2,8 | 870 | 19,0 |
| 2021-11-30 | 0,8 | 1,7 | 16,0 | 34,3 | 45,5 | 19,2 | 790 | b.p. |
| 2021-12-01 | 1,1 | 2,2 | 18,0 | 39,4 | 45,5 | 17,9 | 765 | b.p. |
| 2021-12-02 | 1,5 | 3,4 | 11,7 | 21,3 | 29,6 | 11,7 | 581 | b.p. |
| 2021-12-03 | 2,0 | 3,0 | 19,7 | 35,5 | 56,7 | 24,1 | 473 | 17,1 |
| 2021-12-04 | 2,1 | 3,2 | 17,5 | 29,9 | 38,3 | 13,5 | 547 | 30,4 |
| 2021-12-05 | 2,6 | 3,7 | 15,3 | 22,2 | 27,7 | 8,1 | 667 | 51,1 |
| 2021-12-06 | 1,7 | 3,2 | 11,0 | 26,3 | 19,0 | 5,2 | 619 | 34,9 |
| 2021-12-07 | 2,4 | 3,3 | 16,8 | 30,2 | 48,6 | 20,8 | 817 | 47,3 |
| 2021-12-08 | 1,4 | 3,6 | 12,5 | 20,1 | 26,7 | 9,3 | 802 | 42,4 |
| 2021-12-09 | 2,1 | 3,1 | 14,4 | 22,2 | 33,0 | 12,2 | 614 | 42,9 |
| 2021-12-10 | 3,4 | 6,4 | 18,3 | 29,2 | 50,4 | 20,9 | 841 | 46,5 |
| 2021-12-11 | 3,4 | 6,4 | 26,0 | 34,5 | 62,8 | 24,0 | 1123 | 75,9 |
| 2021-12-12 | 2,7 | 3,8 | 25,3 | 31,9 | 51,3 | 16,9 | 1114 | 76,5 |
| 2021-12-13 | 2,9 | 5,0 | 24,1 | 35,2 | 69,4 | 29,5 | 892 | 62,3 |
| 2021-12-14 | 4,8 | 6,7 | 26,8 | 34,6 | 102,9 | 49,6 | 1373 | 74,7 |
| 2021-12-15 | 3,8 | 4,7 | 21,1 | 32,2 | 73,4 | 34,0 | 992 | 32,4 |
| 2021-12-16 | 2,3 | 3,3 | 9,5 | 21,5 | 16,6 | 4,7 | 641 | 20,0 |
| 2021-12-17 | 1,4 | 1,9 | 9,2 | 16,2 | 14,3 | 3,3 | 542 | 20,5 |
| 2021-12-18 | 1,6 | 2,2 | 10,9 | 19,5 | 23,1 | 7,9 | 550 | 17,0 |
| 2021-12-19 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,7 | 3,9 | 0,4 | 437 | 9,5 |
| 2021-12-20 | 1,7 | 2,2 | 5,1 | 9,7 | 6,4 | 0,9 | 441 | 11,0 |
| 2021-12-21 | 2,2 | 3,5 | 15,4 | 44,5 | 37,5 | 14,4 | 765 | 17,9 |
| 2021-12-22 | 3,1 | 4,7 | 24,6 | 44,5 | 85,6 | 39,7 | 1189 | 38,8 |
| 2021-12-23 | 2,8 | 4,1 | 23,8 | 37,1 | 67,3 | 28,4 | 960 | 52,7 |
| 2021-12-24 | 3,0 | 4,1 | 17,7 | 29,7 | 47,5 | 19,4 | 858 | 41,4 |
| 2021-12-25 | 0,8 | 1,5 | 12,3 | 21,9 | 24,8 | 8,1 | 608 | 17,6 |
| 2021-12-26 | 1,7 | 3,0 | 18,9 | 37,2 | 40,3 | 14,0 | 1341 | 48,4 |
| 2021-12-27 | 4,5 | 5,9 | 31,6 | 49,2 | 76,3 | 29,2 | 1811 | 114,5 |
| 2021-12-28 | 1,9 | 2,7 | 12,4 | 16,2 | 20,6 | 5,4 | 1106 | 41,9 |
| 2021-12-29 | 3,4 | 6,0 | 17,1 | 29,4 | 38,5 | 13,9 | 961 | 45,6 |
| 2021-12-30 | 6,7 | 8,8 | 25,1 | 31,9 | 121,5 | 62,9 | 1684 | 67,6 |
| 2021-12-31 | 3,8 | 5,6 | 15,5 | 26,2 | 49,3 | 22,1 | 946 | 18,3 |

Objaśnienia: b.p. – brak pomiaru.

Kolorem czerwonym zaznaczono:

- stężenia dwutlenku siarki wyższe od poziomu dopuszczalnego 1-godzinnego 350 µg/m3 (poziom ten uważa się za dotrzymany, jeśli liczba wyników 1-godzinnych z przekroczeniami w roku kalendarzowym nie jest większa niż 24),

- stężenia dwutlenku siarki wyższe od poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego 125 µg/m3 (poziom ten uważa się za dotrzymany, jeśli liczba dni z przekroczeniami w roku kalendarzowym nie jest większa niż 3),

- stężenia NO2 wyższe od poziomu dopuszczalnego 1-godzinnego 200 µg/m3 (poziom ten uważa się za dotrzymany, jeśli liczba wyników 1-godzinnych z przekroczeniami w roku kalendarzowym nie jest większa niż 18),

- stężenia tlenku węgla wyższe od poziomu dopuszczalnego 8-godzinnego 10000 µg/m3,

- stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyższe od poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego 50 µg/m3 (poziom ten uważa się za dotrzymany, jeśli liczba dni z przekroczeniami w roku kalendarzowym nie jest większa niż 35).

Kolorem żółtym tła zaznaczono stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyższe od poziomu informowania 24-godzinnego 100 µg/m3, a kolorem pomarańczowym tła stężenia wyższe od poziomu alarmowego 24-godzinnego 150 µg/m3.

Podane w tabeli wartości stężeń są wynikami poddanymi ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2021.

Stężenia maksymalne w poszczególnych miesiącach IV kwartału 2021 roku

na stacji przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu

| Data | stężenia 24-godzinne dwutlenku siarki (SO2) [µg/m3] | maksymalne stężenia 1-godzinne dwutlenku siarki (SO2) [µg/m3] | maksymalne stężenia 1-godzinne dwutlenku azotu (NO2) [µg/m3] | maksymalne stężenia 8-godzinne tlenku węgla (CO) [µg/m3] | maksymalne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poziom dopuszczalny | 24h - 125 | 1h – 350 | 1h - 200 | 8h - 10000 | 24h - 50 |
| Październik | 6,3 | 13,5 | 50,6 | 2007 | 79,3 |
| Listopad | 5,4 | 10,4 | 45,1 | 2947 | 91,6 |
| Grudzień | 6,7 | 8,8 | 46,2 | 1811 | 114,5 |
| IV kwartał (max / % poziomu dopuszczalnego) | 6,7 µg/m3/ 5,4 % | 13,5 µg/m3/ 3,9 % | 50,6 µg/m3/ 25,3 % | 2947 µg/m3/ 29,5 % | 114,5 µg/m3/ 229,0 % |

W IV kwartale 2021 roku na stacji przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu jakość powietrza była dobra w przypadku zanieczyszczeń gazowych, ponieważ żadne z mierzonych zanieczyszczeń nie przekroczyło poziomów dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2021, poz.845). Natomiast w przypadku pyłu zawieszonego PM10, jakość powietrza była zła, gdyż wystąpiły przekroczenia:

- poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego 50 µg/m3 w ciągu 30 dni, w tym: w ciągu 13 dni w październiku, 9 dni w listopadzie i 8 dni w grudniu,

- poziomu informowania 100 µg/m3 (jako stężenie 24-godzinne) w ciągu 1 dnia - 27 grudnia (114,5 µg/m3).

Nie odnotowano przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 (jako stężenie 24-godzinne).

Najwyższe stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 stanowiło 229% poziomu dopuszczalnego 50 µg/m3. Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym to 35 dni.

W ciągu całego roku 2021 odnotowano łącznie 74 dni ze stężeniem 24-godzinnym wyższym od 50 µg/m3, a dopuszczalna częstość została przekroczona w dniu 1 kwietnia 2021 roku, gdy wystąpił 36. dzień w roku ze stężeniem wyższym od 50 µg/m3. Fakt ten został zgłoszony do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W 2021 roku w ciągu szesnastu dni stężenie średnie 24-godzinne przekroczyło poziom informowania 100 µg/m3. Poziom alarmowy 150 µg/m3 (jako stężenie 24-godzinne) został przekroczony w roku 2021 w ciągu sześciu dni.

W przypadku dwutlenku siarki najwyższe stężenie 1-godzinne 13,5 µg/m3 zarejestrowane w dniu 30 października o godzinie 12:00 stanowiło 3,9% poziomu dopuszczalnego 350 µg/m3, a najwyższe stężenie 24-godzinne odnotowane 30 grudnia – 5,4% poziomu dopuszczalnego 125 µg/m3. Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego SO2 w roku kalendarzowym to 3 dni, a poziomu dopuszczalnego 1-godzinnego SO2 w roku kalendarzowym to 24.

Normowany jako stężenie 1-godzinne dwutlenek azotu osiągnął najwyższą wartość 50,6 µg/m3 w dniu 30 października o godzinie 17:00, co stanowi 25,3% poziomu dopuszczalnego 200 µg/m3. Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 1-godzinnego NO2 w roku kalendarzowym to 18.

Dla tlenku węgla poziom dopuszczalny określony jest jako stężenie 8-godzinne (10000 µg/m3). W IV kwartale 2021 roku najwyższe stężenie odnotowano w dniu 11 listopada, a wyniosło 2947 µg/m3 (29,5% poziomu dopuszczalnego).